# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по реконструкции входной группы

здания начальной школы МАОУ СОШ № 27

по адресу:  Свердловская область, г. Серов, ул. Ленина, 185.

1. Предмет договора:

Выполнение работ по реконструкции входной группы здания начальной школы МАОУ СОШ №27.

Начальная (максимальная) цена договора  477251,00 рублей

2. Описание работ:

на выполнение работ по реконструкции входной группы здания начальной школы Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 27, расположенной  по адресу: Свердловская область,  г. Серов, ул. Ленина, 185

2.1 Объемы и содержание работ: разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов, снятие наличников, снятие дверных полотен, демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках, разборка оснований покрытия полов простильных полов, разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков, разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых; монтаж конструкций дверных блоков из ПВХ профиля в расширенные дверные проемы, расширение тамбура: монтаж перегородок из алюминиевых сплавов сборно-разборных, установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2, установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема более 3 м2, установка дверного доводчика к металлическим дверям; устройство покрытия пола в тамбуре: устройство подстилающих слоев щебеночных, устройство стяжек цементных, устройство стяжек, армирование подстилающих слоев и набетонок, устройство покрытий из плит керамогранитных, уборка мусора.

2.2 Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящей документацией.

2.3 Основные объемы работ указаны в локально-сметном расчете (приложение № 2).

2.4 Качественно  выполнить предусмотренные настоящим договором работы по адресу указанному в пункте 1.1. Договора, с применением сертифицированных материалов, в полном соответствии с локальным сметным расчетом (приложение №2), в полном соответствии с техническим  регламентами, СП, СНиП, ТУ, ПУЭ, ПТЭЭП, ГОСТами, ППБ(описание объекта закупки), СанПиН, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему. Оградить места проведения работ. Соблюдать условия, необходимые Заказчику для обеспечения согласованных действий по ремонту объекта МАОУ СОШ №27 всеми подрядными организациями, осуществляющими отдельные виды работ на объекте, без предъявления складских помещений, с охраной материалов за счет Подрядчика. Выполнение работ оформлять справками формы № КС-3 с обязательной расшифровкой выполненных объемов работ по мере готовности и актами приема-передачи выполненных работ формы №КС-2 с учетом коэффициента, предусмотренного п.4.1. Договора. Применять при выполнении работ современные строительные и расходные материалов, материалы новые, не бывшие в эксплуатации, не восстановленные, соответствующие ГОСТам и другим нормативным документам. Применять материалы, удовлетворяющие требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости. Предъявлять Заказчику копии сертификатов качества, пожарных сертификатов, технических паспортов, других документов на материалы, удостоверяющих качество, до начала применения таких материалов. Характеристики применяемых материалов должны соответствовать характеристикам материалов, заложенным в локальном сметном расчете.

2.5 Обеспечить соблюдение всеми участниками работ требований по безопасному проведению работ, охране окружающей среды, пожарной безопасности, допустимого уровня шума при выполнении работ, поддержание и соблюдение на объекте и прилегающей территории правил санитарии. Обеспечить своевременное ежедневное удаление строительного мусора, отходов строительных конструкций и изделий и своевременный вывоз строительного мусора с территории Заказчика в соответствии с требованиями действующего законодательства в период проведения работ. Осуществлять доставку материалов, инструментов, оборудования, а так же уборку строительного мусора через выходы, согласованные с Заказчиком.

2.6 Производить работы во время, согласованное с Заказчиком, не нарушая деятельность учреждения.  Соблюдать определенные в Договоре сроки выполнения работ и качество работ. Организовать бережную эксплуатацию и необходимое обслуживание подъездных путей, площадок для складирования материалов открытого хранения на весь период работ.

Нести ответственность за сохранность и работоспособность смонтированных ранее, действующих в здании инженерных систем. При возникновении нарушений целостности указанных систем Подрядчик обязан ее восстановить. Предоставлять поэтапно Заказчику при приемке промежуточных работ  Акты на скрытые работы. Вывезти принадлежащее ему имущество (инструменты, оборудование) с территории Заказчика в течение 3-х дней после подписания акта приемки выполненных работ. Оплатить ущерб, нанесенный третьим лицам по вине Подрядчика при производстве работ. Устранить в течение 10 дней все выявленные в процессе работ и после их завершения в период гарантийного срока дефекты в соответствии с письменными предписаниями представителя Заказчика и органов надзора за качеством работ. При расчетах за выполненные работы предоставить платежные документы (счета-фактуры и товарные накладные) на применяемые  материалы и установленное оборудование, указанные в локальных сметных расчетах, для подтверждения их стоимости, указанной в сметном расчете в свободных (прайсовых) ценах. Обеспечить сохранность переданной ему Заказчиком имеющейся рабочей документации.

2.7 Перед началом работ Подрядчик в течение 3-х рабочих дней со дня заключения Договора согласовывает с ответственным лицом Заказчика (Еремеева Валентина Александровна, заместитель руководителя по АХЧ, 7-42-77  организацию производства и график выполнения работ, учитывающий режим, методы и сроки производства работ. Работы должны проводиться во время, согласованное с Заказчиком, не нарушая деятельность учреждения. Работы производятся Подрядчиком без предоставления складских помещений, с охраной материалов за счет Подрядчика, в условиях действующего учреждения, без нарушения образовательного и рабочего процесса. Подрядчик за счет собственных средств организует вывоз строительного мусора,  доставку и монтаж необходимого оборудования и приспособлений, обеспечивает сохранность материалов, инструмента и оборудования. Складские помещения Заказчиком не предоставляются. За свой счет Подрядчик при необходимости оборудует временные конструкции для сохранения температурного режима, необходимого для производства отделочных и других работ. Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет контроль выполнения работ Подрядчиком, осуществляет приемку выполненных работ и подписывает акты выполненных работ. Подрядчик назначает и в письменном виде информирует Заказчика о наличии ответственного представителя и обеспечивает его ежедневное присутствие на объекте в течение всего времени производства работ.

2.8 Работы производятся подрядчиком лично, своими силами, или с привлечением  субподрядной организации, обладающей, в случаях, предусмотренных действующим законодательством, необходимыми допусками, сертификатами, документами подтверждающимися соответствие установленным требованиям. Подрядчик уведомляет Заказчика о привлечении субподрядчика до начала выполнения работ, с предоставлением копий всех разрешительных документов.  При выполнении работ должны применяться современные строительные, расходные материалы. Все материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а так же требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, а так же несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов. Подрядчик организует контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики. На применяемые материалы, подлежащие сертификации на территории РФ, должны быть представлены и переданы Заказчику действующие сертификаты: соответствия, качества и пожарной безопасности, санитарно-гигиенические заключения, технические паспорта и другие документы, подтверждающие качество материалов (все документы должны быть на русском языке). Указанные документы на материалы представляются Заказчику до начала их применения.

2.9 Подрядчик с момента начала работ и до их завершения ведет журнал производства работ формы №КС-6, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания работ, сообщения о принятии работ, о проведенных испытаниях, задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов, выхода из строя строительной техники, а также все, что может повлиять на окончательный срок завершения работ). Журнал производства работ хранится у представителя Заказчика по месту работ. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ или в иной письменной форме. Подрядчик в течение 5 дней устраняет недостатки, обоснованно указанные Заказчиком в журнале.

Запись в журнале имеет статус предписания и обязательна для исполнения Подрядчиком и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных Договором за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение, содержащихся в ней требований (указаний).

2.10 Подрядчик организует ежедневную уборку строительного мусора, отходов строительных конструкций и изделий из помещений Заказчика и своевременный вывоз с территории Заказчика в соответствии с требованиями действующего законодательства. Доставка материалов, инструментов, оборудования, уборка строительного мусора должна осуществляться через проезды, согласованные с Заказчиком. Подрядчик организует бережную эксплуатацию подъездных путей, площадок для складирования материалов на весь период выполнения ремонтных работ. Подрядчик в ходе выполнения работ по ремонту несет ответственность за сохранность и работоспособность смонтированных ранее, действующих в здании инженерных систем. При возникновении нарушений целостности указанных систем Подрядчик их восстанавливает за свой счет.

2.11. Подрядчик должен обеспечить соблюдение всеми участниками ремонтных работ требований по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, пожарной безопасности, допустимого уровня шума, поддержание и соблюдение на объекте и прилегающей территории санитарных правил. При производстве работ выполнить  обязательное ограждение пешеходных проходов и тротуаров.

2.12 Подрядчик предоставляет Заказчику акты скрытых работ поэтапно. Подрядчик несет ответственность за определенные в Договоре сроки и качество работ. Подрядчик уведомляет представителя Заказчика о дате и времени приемки законченных работ,  скрытых работ и проведения испытаний не позднее, чем за 24 часа до начала планируемой процедуры. Выполнение работ выполняется справками формы КС-3 с обязательной расшифровкой выполненных объемов работ по мере готовности и актами выполненных работ формы КС-2 с учетом коэффициента понижения начальной (максимальной) цены Договора.

3. Описание и характеристики основных материалов

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Сетка стальная плетеная | м2 | 6 | диаметром 3 мм, без покрытия, 50х50 мм |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ | м3 | 7,2 | Марка 800, фракция 40-70мм |
|  | Раствор готовый кладочный цементный | м3 | 0,306 | Марка 150, ГОСТ 28013-98 |
|  | Клей плиточный | кг | 72 | «Юнис Гранит» Температура работ +5...+30°С Жизнеспособность раствора не более 180 минут Время твердения не менее 24 часа Прочность сцепления с основанием не менее 15 кг/см² (1,5 МПа) Морозостойкость не менее 100 циклов Температура эксплуатации от -50 до +70°С Упаковка 25 кг |
|  | Гранит керамический | м2 | 6,12 | Многоцветный неполированный, влагостойкий, морозостойкий, нескользящий размер 400х400х9 мм |
|  | Затирка |  |  | «Старатели» разной цветности |
|  | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) | шт. | 4,784 | Профессиональный, высокие тепло и звукоизоляционные свойства Типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл |
|  | Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение | 1000м | 0,015 | ТУ 3521-009-05755714-98, NYM 3х2,5 мм2 |
|  | Разветвительная коробка УК-2 | шт. | 2 | Коробка имеет литой полиэтиленовый корпус. Площадки для клеммных колодок на основании коробки размещены на разной высоте, что облегчает монтаж проводов. Размеры 60х24 |
|  | Выключатели автоматические | шт. | 2 | АС-25-311-000 М5 I-25А |
|  | Кабель-канал | м | 10 | "Legrand" DLPlus 20x12,5 мм |
|  | TEKFOR, Бокс пластиковый | шт. | 1 | 1 ряд 2 мод. IP40 навесной (комплект 1), дверь прозрачно-черная |
|  | Датчик беспроводной для открывания МБ-10 | шт. | 2 | Микроволновой |
|  | Панели открывания дверей M-209 (в комплекте 2 шт.) | комп. | 1 | Размер панели управления: 160мм х 120мм х 15мм Размер контроллера: 142мм х 158мм х 40мм Система управления должна быть оснащена двумя панелями, которые устанавливаются на входе и на выходе в помещение, микроконтроллером и ключами для аварийного открытия дверей. С данной панели управления должно быть можно открывать и закрывать двери, которые указаны светодиодными индикаторами и голосовым сопровождением. |
|  | Механизм автоматического открывания дверей наружу DSW-100 | комп. | 2 | Рабочее напряжение – 220В Потребление энергии – не более 55 Ватт Время открытия двери на 90 градусов – от 3-х до 7 секунд Время удержания двери открытой – от 1 до 30 секунд Максимальная величина глубины дверной рамы – не менее 445мм Максимальный угол открытия двери – не менее 110 градусов Температура использования – не менее, чем от -15 до +45 градусов Цельсия Класс защиты – IP12D Максимальный вес двери – не менее 90 кг. Максимальная ширина дверного полотна – не менее 1100мм Вес устройства – не более 7 кг. Размеры не более, чем 520мм Х 100мм Х 100мм Комплектация: Система открытия дверей - 1 шт. Пульт дистанционного управления - 2 шт. Крепления для монтажа Кнопка для открытия двери - 2 шт. |
|  | Дверь внутренняя из алюминиевого профиля двупольная | м2 | 3,15 2,1*1,5 | (заполнение: верх 1,0 м - стеклопакет однокамерный, низ 1.0м- сендвич-панель 32 мм, комплектация: ручка-нажимная гарнитур, замок) размером 2100х1500мм |
|  | Дверь наружная из ПВХ профиля двупольная | м2 | 3,15 2,1*1,5 | (заполнение: сендвич-панель 36 мм, комплектация: ручка-нажимная гарнитур, замок) размером 2100х1500мм |
|  | Перегородка из алюминиевого профиля | м2 | 29,7 | (заполнение: верх 1,0 м - стеклопакет двухкамерный, низ сендвич-панель 18 мм) |

4. Требования к выполнению работ.

4.1. Перед выполнением работ произвести контрольные замеры.

4.2. Все работы производить в соответствии с ГОСТ, СНиП, используемых при выполнении работ:

- ГОСТ 30674-99  Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия

- ГОСТ 30673-99 Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия.

- ГОСТ 30971-2002 Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия

- ГОСТ 23747-88    Двери из алюминиевых сплавов

- ГОСТ 24866-99    Стеклопакеты клееные строительного производства

- ГОСТ 22233-2001 Профили прессованные из алюминиевых сплавов для светопрозрачных ограждающих конструкций. Технические условия

- ГОСТ 6787-2001 Плитки керамические для полов. Технические условия

- СП 35-103-2001 , СНИП 3.04.01-87;21-01-97: СНиП 12-04-2002; СНиП 2.03.13-88,СП 31-110-2003

4.3. Работы должны выполняться Подрядчиком в строгом соответствии с требованиями норм пожарной безопасности, техники безопасности, санитарных норм и т.д. с использованием материалов, надлежащим образом сертифицированных (в случае, если законодательством РФ предъявляются соответствующие требования к сертификации упомянутых материалов) и допущенных в соответствии с законодательством РФ к использованию в образовательных учреждениях.

4.4. Производство работ выполнять в период с 8.00 до 17.00 часов.

4.5. Сбор, вынос, погрузку и вывоз мусора Подрядчик выполняет своими силами, за свой счет.

4.6. При возникновении условий, не оговоренных техническим заданием, Подрядчик согласовывает дальнейшие действия с Заказчиком.

5. Гарантийные обязательства

5.1. Гарантийный срок на выполненные отделочные работы  – не менее 24 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки или дня подписания акта об устранении дефектов при приемке работ.

5.2. Гарантийный срок качества на монтажные швы при установке ПВХ конструкций не менее 5 (пяти) лет.

5.3. Гарантийный срок качества на ПВХ конструкции не менее 20 (двадцати) лет.